#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Wykonanie trzech altan grillowych w ramach inwestycji pn. Remont świetlic wiejskich w gminie Perzów wraz z utworzeniem miejsc do grillowania”

| Zadanie nr | Nazwa zadania | Opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonanie trzech altan grillowych w ramach inwestycji pn. Remont świetlic wiejskich w gminie Perzów wraz z utworzeniem miejsc do grillowania | Wykonanie trzech altan grillowych w miejscowościach Trębaczów dz. nr 189, Zbyczyna dz. nr 88/1 i 88/2 oraz Perzów dz. nr 436/4. Przedmiotowa altana jest obiektem szkieletowym o konstrukcji drewnianej zapisanej na planie ośmiokąta. wewnątrz ustawione ławki i grill oraz instalacja oświetleniowa. Zakres robót: - należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej na głębokość ok. 15 cm; podłoże wyprofilować; - wykonać podsypkę piaskowa grub. 10cm z zagęszczeniem; - wykonać nawierzchnię z kamienia płukanego grub. 5 cm; - dla słupów wykonać stopy betonowe z betonu B15 z osadzonymi markami stalowymi; - dla stojaków stołów i siedzisk wykonać stopy z betonu B15 z osadzonymi wspornikami z rur stalowych czarnych 2-krotnie malowanych o średnicy 2"; - dla obudowy grilla wykonać ławę betonową z betonu b15; na ławie wykonać mur na zaprawie cem. M15 z kamienia łamanego lub polnego; - przy budowie grilla w stopie fundamentowej z betonu b15 zamontować wysięgnik z rury stalowej 2-krotnie malowanej o średnicy 2" wraz z linką stalową do podnoszenia z zawieszonym na niej rusztem z prętów stalowych fi 10 o średnicy 1,6m; - w markach osadzić słupy i skręcić śrubami; - na słupach obwodowo zamontować płatew; - na słupach osadzić krawężnice i dodatkowo podeprzeć mieczami - połączenia na wręby i śruby; - do krawężnic zamontować pośrednie krokwie; - krawężnice zwieńczyć obwodowo belkami wymian; - więźbę odeskować a następnie pokryć papą wierzchniego krycia ; - krawędzie otworu w dachu oraz okapu obrobić blachą ocynkowana grub. min. 0,55 mm; - zamontować oprawy żarowe zasilane przewodem ydy 3x2,5mm z łącznikiem i podwójnym gniazdem; - pomiędzy słupami zamontować obicie z desek grub. 25mm; dopuszcza się wypełnienie gotowymi ozdobnymi elementami drewnianymi pod warunkiem zamontowania dodatkowego słupka w środku rozpiętości mocowanego do płatwi i kotwionego w stopie betonowej; - wszystkie widoczne krawędzie elementów drewnianych strugane; - drewno obustonnie 2-krotnie impregnowane; - urobek ziemi rozplantować; |